## Slide 1
Candidato: Emanuele Zanella
Relatore: Prof. Michele Celli
Data Appello di Laurea: 09/10/2020
Analisi numerica del numero di Nusselt in un canale poroso a sezione circolare: modello di Forchheimer
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Energetica
Tesi di laurea
in
FISICA TECNICA

## Slide 2: Introduzione
Per mezzo poroso si intende un materiale costituito da una matrice solida, contenente dei vuoti interconnessi, chiamati pori.
L’interesse per il trasferimento del calore attraverso mezzi porosi è dovuto alle numerose applicazioni presenti, tra cui:
Processi di filtrazione;
Deposito di rifiuti nucleari;
Recupero di giacimenti petroliferi;
Ingegneria dell’isolamento termico.
Il primo modello di descrizione del flusso di un fluido attraverso un mezzo poroso è il modello di Darcy, esso risale al 1856 nella pubblicazione The Public Fountains of the City of Dijon.
Nusselt in un canale poroso
Schiuma metallica: https://tecmatied.wordpress.com/2014/01/09/schiuma-metallica/
Henry Darcy (1803-1858) [5]

## Slide 3: Legge di Darcy ed estensione di Forchheimer
Nusselt in un canale poroso
Gli effetti di inerzia possono essere inclusi nell’equazione della quantità di moto attraverso il modello di Darcy – Forchheimer:
dove:
= viscosità dinamica del fluido = gradiente di pressione del fluido
= permeabilità del mezzo o = densità di massa del fluido
= velocità di infiltrazione = coefficiente di trascinamento
Per determinare quando la legge di Darcy deve essere abbandonata a favore del modello di Darcy-Forchheimer viene utilizzato il numero di Reynolds basato sulla permeabilità:

## Slide 4: Profilo di velocità: flusso di Darcy - Forchheimer
Si assume che il moto sia stazionario, completamente sviluppato e diretto lungo l’asse z. Date le assunzioni, il profilo di velocità non dipenderà né da z né dal tempo t e data la simmetria neanche da x.
La componente z dell’equazione della quantità di moto, può essere riscritta come:
Con la sola soluzione accettabile:
Nusselt in un canale poroso
Si ricava la velocità adimensionale da inserire nel codice:
Sezione trasversale canale
Sezione longitudinale canale

## Slide 5: Campo di temperatura
Mediante l’adimensionalizzazione si ottiene la seguente equazione di bilancio dell’energia:
Tipicamente, i valori del numero di Péclet nel regime di convezione forzata sono relativamente alti ovvero . Tale considerazione permette di scrivere:
Mentre le condizioni al contorno e la condizione iniziale diventano:
Nusselt in un canale poroso
Condizioni termiche canale

## Slide 6: Numero di Nusselt
Il numero di Nusslet è definito come segue:
Mediante la legge di raffreddamento di Newton alla parete del condotto si può scrivere il coefficiente di scambio termico convettivo:
Dove è la temperatura della parete e rappresenta la temperatura di bulk. Sostituendo in Nusselt si ottiene:
La temperatura di bulk , per il caso di un canale a sezione circolare è definita come la media sulla sezione della temperatura pesata per la velocità del fluido ovvero:
Il numero di Nusselt viene valutato sulla linea , allora si può semplificare, passando alle coordinate cartesiane, come segue:
Nusselt in un canale poroso

## Slide 7: Discussione dei risultati
Il valore del numero del Nusselt in un canale poroso a sezione circolare con temperatura alle pareti uniforme, a distanza sufficientemente elevata dall’ingresso termico raggiunge il valore stabile:
Nusselt in un canale poroso
Numero di Nusselt lungo il contorno superiore del canale

## Slide 8: Discussione dei risultati
Per un flusso laminare in un tubo privo di matrice porosa con temperatura alle pareti uniforme il valore del numero di Nusselt è pari al valore:
Dunque il valore del numero di Nusselt risulta essere maggiore per canali riempiti di materiale poroso rispetto a canali privi di matrice porosa.
Ciò è dovuto al profilo di velocità più uniforme e al più alto rapporto superficie/volume che si ha con i mezzi porosi che comportano un campo di temperatura più uniforme attraverso il canale. Ciò causa un minor valore della differenza di temperatura e quindi un aumento del numero di Nusselt.
Sia il modello di Darcy che il modello di Darcy – Forchheimer condividono la caratteristica di avere un moto a pistone. Dunque, per questi due modelli di moto si ottiene lo stesso numero di Nusselt.
Per quanto riguarda le possibili applicazioni dei mezzi porosi, in certe condizioni è possibile un riempimento parziale del canale.
Nusselt in un canale poroso

## Slide 9: Grazie per l’attenzione